Приложение 2

к распоряжению Администрации города

от 20.09.2022 № 10894

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также основные виды разрешенного использования, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории           в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе города Челябинска

1. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальный размер участка, (кв. м) | не подлежит установ-лению |
| 2. | Максимальный размер участка, (кв. м) | не подлежит установ-лению |
| 3. | Минимальный отступ от фронта застройки до красных линий улиц, (м) | 3 |
| 4. | Минимальный коэффициент застройки (процент застройки) | 0,2 (20) |
| 5. | Максимальный коэффициент застройки (процент застройки) | 1 (100) |
| 6. | Максимальный процент застройки подземной части земельного участка, (%) | 100 |
| 7. | Минимальный процент застройки подземной части земельного участка, (%) | не подлежит установ-лению |
| 8. | Максимальный коэффициент плотности застройки территориальной зоны | 2,5 |
| 9. | Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка | 3,5 |
| 10. | Минимальный процент озелененных территории от общей площади земельного участка, (%) | 25 |
| 11. | Предельное количество этажей | Не подлежит установ-лению |
| 12. | Размещение расчетного количества машино - мест для территорий, в границах которых осуществляется комплексное развитие территории, (%) | 100 |

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории нежилой застройки:

1) основные виды разрешенного использования:

— среднеэтажная жилая застройка (2.5);

— многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);

— малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);

— блокированная жилая застройка (2.3);

— коммунальное обслуживание (3.1);

— предоставление коммунальных услуг (3.1.1);

— оказание социальной помощи населению (3.2.2);

— оказание услуг связи (3.2.3);

— бытовое обслуживание (3.3);

— административные здания организаций, обеспечивающих предоставлениекоммунальных услуг (3.1.2);

— оказание услуг связи (3.2.3);

— обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1);

— амбулаторно-поликлиническое обслуживание (объекты медицинского обслуживания без стационара) (3.4.1);

— дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1);

— объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1);

— парки культуры и отдыха (3.6.2);

— осуществление религиозных обрядов (3.7.1);

— государственное управление (3.8.1);

— амбулаторно-ветеринарное обслуживание (3.10.1);

— деловое управление (4.1);

— магазины (4.4);

— банковская и страховая деятельность (4.5);

— общественное питание (4.6);

— развлекательные мероприятия (4.8.1);

— обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2);

— площадки для занятий спортом (5.1.3);

— оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4);

— водный спорт (5.1.5);

— благоустройство территории (12.0.2);

— связь (6.8);

— обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

2) вспомогательные виды разрешенного использования:

— улично-дорожная сеть (12.0.1);

— хранение автотранспорта (2.7.1);

— служебные гаражи (4.9);

3) условно разрешенные виды использования:

— объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры                 (комплексы) (4.2).

Начальник Управления 
по архитектурно-градостроительному 
проектированию города Челябинска,
главный архитектор                                                                                                               П. Д. Крутолапов